ДУМА  ВЕРХНЕКЕТСКОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ)

№  ___  июня 2016 г.			    	         	               		 р.п. Белый  Яр

ул. Гагарина, 15

Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь частью 5.2 статьи 23 Устава муниципального образования «Верхнекетский район»,

Дума Верхнекетского района

решила:

- Утвердить Генеральную схему санитарной очистки муниципального образования «Верхнекетский район» согласно приложению.

- Настоящее решение вступает в силу со  дня  его  официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Верхнекетского района Мурзину Н.В.

Председатель Думы                                              Глава

Верхнекетского района                                         Верхнекетского  района

___________ Н.В. Мурзина                                    ___________Г.В. Яткин

________________________________________________________________________

Дума-1, Администрация-1,  ОПиЖ-2, «Территория»-1

Приложение

к решению Думы

Верхнекетского района

от «____» июня 2016 г.   №_______

#G0ПланПППП

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

Санитарной очистки муниципального образования

«Верхнекетский район»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

2 Характеристика района	4

2.1 Географическое положение	4

2.2 Экономика района	4

2.3 Административное деление	4

3 Характеристики отходов и их утилизация на территории района	4

3.1 Строительные отходы	4

3.2 Сельскохозяйственные отходы	4

3.3 Биологические отходы	4

3.4 Обращение с опасными отходами	4

3.4 Организационное обеспечение. Существующая структура управления обращения с отходами	4

4 Нормы накопления отходов	4

4.1 Определение объемов образования ТБО и КГО от жилищного фонда	4

4. 2 Определение объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры	4

4.3 Итоговые объемы образования твердых бытовых отходов в МО «Верхнекетский район»	4

5 Существующая схема движения отходов производства и потребления на территории Верхнекетского района	4

5.1. Транспортировка отходов	4

5.2 Логистика движения отходов в муниципальном районе и её совершенствование	4

5.3 Расчет необходимого количества мусоровозного транспорта	4

5.4 Анализ состояния санитарной очистки территории	4

5.5 Организация размещения твёрдых бытовых отходов на полигоне	4

5.6 Обоснование необходимости строительства новых объектов размещения отходов	4

6 Создание комплексной системы управления отходами на территории Верхнекетского района	4

6.1 Основные положения комплексной системы управления отходами	4

6.2 Предлагаемая схема комплексной системы обращения с отходами	4

6.3 Сбор и вывоз отходов из удаленных населенных пунктов	4

6.4 Особенности раздельного сбора твердых бытовых отходов в сельских поселениях	4

6.5 Предложения по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок ТБО	4

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в Российской Федерации экологическая обстановка в большинстве городов и населенных пунктов сохраняется напряженной. Характерными факторами неблагоприятного воздействия на состояние окружающей среды являются интенсификация и концентрация производств, морально устаревшее оборудование, увеличение парка автотранспорта, а также недостаточное внедрение безотходных и экологически безопасных технологий.

Сложившаяся ситуация ведет к деградации природной среды и представляет угрозу для здоровья населения.

Одним из направлений по улучшению качества жизни является организация санитарной очистки территории муниципальных образований и утилизация отходов производства и потребления.

Для эффективного решения задач по совершенствованию системы обращения с отходами и принятия управленческих решений необходимо руководствоваться следующими принципами:

- минимизация образования отходов;

- разделение отходов при их сборе и подготовке для утилизации;

- приоритет переработки отходов перед их уничтожением;

- приоритет уничтожения отходов перед их захоронением;

- использование научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий;

- развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья;

- недопустимость размещения отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов;

- использование методов экономического регулирования деятельности в сфере обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот.

Одним из основных документов в организации системы управления отходами является Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования. В документе отражены направления по решению комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию отходов и уборке территории муниципального образования.

Руководствуясь разработанной Генеральной схемой очистки и действующим законодательством, органы местного самоуправления могут обоснованно определять стратегию и разрабатывать программные мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образование «Верхнекетский район» (далее- Верхнекетский район).

Основанием для разработки Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов являются:

- Закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ;

- Санитарные правила содержания территории населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88);

- Методические рекомендации МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации» (Утверждены постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. № 152).

Кроме того, при разработке Генеральной схемы очистки территории учитываются требования:

- Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. №170;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Москва, Стройиздат,4 1980;

Очистка и уборка современных населенных пунктов, городов и районов должна развиваться на основе прогнозируемых решений.

Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной отрасли на территории Верхнекетского района. В документе дается объективная оценка ситуации, на основании которой руководители органов местного самоуправления имеют возможность принимать управленческие решения по санитарной очистке подведомственных территорий и организации безопасного обращения с отходами производства и потребления, снижения их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В области обращения с отходами производства и потребления приняты следующие термины и определения:

| Генеральная схема очистки территории | - документ, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов. Целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов. |
| --- | --- |
| Отходы | – остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью. |
| Вид отходов | – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов. |
| Отходы производства | - остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. |
| Отходы потребления | – остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессе общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации. |
| Твердые коммунальные отходы | Твердые коммунальные отходы - отходы, определенные федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18.07.2014 № 445. |
| Твердые и жидкие бытовые отходы | – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.). |
| Пищевые отходы | – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения. |
| Биологические отходы | - биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы. Отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биологической промышленности. |
| Отходы лечебно-профилактических учреждений | – материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях. |
| Опасные отходы | – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами. |
| Класс опасности отходов | - характеристика отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды. Отходы подразделяются на пять классов опасности: I класс - чрезвычайно опасные отходы; II класс - высокоопасные отходы; III класс - умеренно опасные отходы; IV класс - малоопасные отходы; V класс - практически неопасные отходы. |
| Крупногабаритные бытовые отходы | – это мебель, бытовая техника, упаковка и другие неделимые предметы, утратившие свои потребительские свойства, отходы текущего и капитального ремонта жилых помещений, иные отходы из жилищ и бытовых помещений организаций, размер которых не позволяет осуществлять их временное накопление в стандартных контейнерах для бытовых отходов вместимостью 0,75 куб.м. |
| Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) | – отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии. |
| Древесные отходы | – отходы, образующиеся при заготовке, обработке и переработке древесины, а также в результате эксплуатации изделий из дерева. |
| Стеклобой | – отходы, представляющие собой осколки стекла и (или) оплавленное стекло. |
| Макулатура | – бумажные и картонные отходы, отбракованные и вышедшие из употребления бумага, картон, типографические изделия, деловые бумаги. |
| Мусор | – мелкие неоднородные сухие или влажные отходы. |
| Свойства отходов | – качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени. |
| Обращение с отходами | - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. |
| Утилизация отходов | - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация); |
| Образование отходов | – все виды деятельности, приводящие к появлению отходов. Образование отходов у граждан происходит при осуществлении ими процессов жизнедеятельности, в том числе по месту жительства, на садовых, дачных и огородных участках, на территориях гаражных кооперативов и т.д. |
| Размещение отходов | – хранение и захоронение отходов. |
| Хранение отходов | – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения. |
| Захоронение отходов | – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду. |
| Объекты захоронения отходов | - предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах. |
| Обработка отходов | - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. |
| Обезвреживание отходов | - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. |
| Сбор отходов | - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов. |
| Транспортирование отходов | - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах. |
| Накопление отходов | - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования. |
| Утилизация отходов | - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация). |

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

| Генеральная схема | генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Верхнекетский район |
| --- | --- |
| Верхнекетский район | Муниципальное образование Верхнекетский район |
| ТБО | твердые бытовые отходы |
| ЖБО | жидкие бытовые отходы |
| КГО | крупногабаритные отходы |
| ВМР | вторичные материальные ресурсы |
| ФККО | Федеральный классификационный каталог отходов |

## 2 Характеристика района

### 2.1 Географическое положение

Верхнекетский район расположен в северо-восточной части Томской области и относится к группе северных районов. В современных границах район образовался в 1939 году. Верхнекетский район занимает вторую по величине площадь (43348,9кв. км) среди районов Томской области и составляет 13,79 % от общей территории Томской области. Административным центром Верхнекетского района является рабочий поселок Белый Яр.

Природные ресурсы Верхнекетского района весьма разнообразны: запасы древесины, месторождения строительных материалов (кирпичные глины, огнеупорные материалы) и торфа, месторождение углеводородов, огромные запасы термальных минеральных вод, охотничье-промысловые ресурсы, дикорастущая продукция (грибов и ягод, кедровые орехи, лекарственные травы). Огромная хозяйственная ценность района обусловлена его основным богатством – лесами (лесистость района — 67 %). Площадь лесного фонда и лесов, входящих в лесной фонд - 2934 тыс. га, в т. ч. покрытая лесом - 2394 тыс. га. В Верхнекетском районе находится особо охраняемая природная территория областного значения – «Кеть-Касский» государственный природный заказник(площадь — 72 тыс. га).

Район граничит: с севера и востока с Красноярским краем, а с юга и запада— с Тегульдетским, Первомайским, Молчановским, Колпашевским, Парабельским и Каргасокским районами Томской области. Общая протяженность границы района составляет 959,6 км.

Транспортная инфраструктура представлена вертолетным, автомобильным и железнодорожным сообщением. Территорию района пересекает важная железнодорожная ветка «Тайга — Томск—Асино— Белый Яр».

Выгодное географическое положение вблизи железнодорожного сообщения, природно-ресурсный потенциал и климатические условия, лесное и деревообрабатывающее производство, наличие квалифицированных трудовых ресурсов делают Верхнекетский район привлекательным для развития сотрудничества и партнерства.

### 2.2 Экономика района

Верхнекетский район рассматривается, в первую очередь, как лесосырьевая база и один из основных лесоперерабатывающих производственных комплексов Томской области, поэтому лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасль - основа экономики района. Общий запас спелой древесины в лесах района составляет 374 млн. куб. м (64%). Общий запас кедровых лесов составляет около 699 тыс. га с запасом 155 млн. куб. м древесины. Развитие данной отрасли способствует широкое участие в лесозаготовительном производстве предприятий малого бизнеса и частных предпринимателей, оптимальная транспортная схема, наличие развитого железнодорожного узла. На территории района насчитывается около 10 лесопромышленных предприятий, которыми осуществляется реализация пиломатериалов не только по России, но и на экспорт (Китай, Турция, Япония, Казахстан).

Структура малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района представлена следующими отраслями:

| - торговля | 40% |
| --- | --- |
| - обрабатывающее производство и лесное хозяйство | 24 % |
| - сельское хозяйство | 6 % |
| - транспорт | 9 % |
| - бытовые услуги | 13 % |
| - прочее | 8 % |

На территории района зарегистрированы по сельскохозяйственным видам деятельности (животноводство, растениеводство) 16 индивидуальных предпринимателей. Насчитывается 588 личных подсобных хозяйств, в которых содержат сельскохозяйственных животных и птицу. В малых формах хозяйствования района содержится 894 головы крупного рогатого скота, в том числе 439 коров.

В Верхнекетском районе зарегистрировано 18 учреждений в сфере образования:

- 6 средних общеобразовательных школ (2 филиала);

- начальная общеобразовательная школа;

- средняя общеобразовательная школа – интернат (1 филиал);

- основная общеобразовательная школа;

- 6 дошкольных образовательных учреждений;

- Районная детско-юношеская спортивная школа А.Карпова;

- Районный дом творчества юных;

- Детская школа искусств;

Система здравоохранения Верхнекетского района представлена центральной районной больницей, 4 филиалами общей врачебной практики и 7 фельдшерско-акушерскими пунктами в поселках: Палочка, Дружный, Лисица, Центральный, Нибега, Макзыр, Ягодное.

Богатая природа и наличие биоресурсов (рыба, пушнина) позволят развить новую для Верхнекетского района сферу туризма. Для создания баз отдыха, в том числе рыболовно-охотничьей специализации.

### 2.3 Административное деление

Верхнекетский район расположен на территории в 43348,9 кв. км, включает в себя 18 населенных пунктов (Таблица 1). Административный центр района - р.п. Белый Яр.

Таблица 1 – Административной деление Верхнекетского района

| Наименование сельских поселений | Населённые пункты сельских поселений | Отдаленность от центра, км. | Кол-во населения | Кол-во хозяйств (ЛПХ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр д. Полуденовка | - 11 | 8126 115 |  |
| Итого по поселению: |  |  | 8241 | 3109 |
| Катайгинское сельское поселение | п. Катайга с. Усть-Озёрное | 230 | 1411 1 |  |
| Итого по поселению: |  |  | 1412 | 603 |
| Орловское сельское поселение | п. Центральный п. Дружный | 222 199 | 296 202 |  |
| Итого по поселению: |  |  | 498 | 270 |
| Макзырское сельское поселение | п. Лисица п. Макзыр | -* | 354 107 |  |
| Итого по поселению: |  |  | 461 | 229 |
| Палочкинское сельское поселение | с. Палочка п. Рыбинск д. Тайное | 31,3 24,3 64 | 279 20 7 |  |
| Итого по поселению: |  |  | 306 | 158 |
| Клюквинское сельское поселение | п. Клюквинка | 51,2 | 1346 | 542 |
| Итого по поселению: |  |  | 1346 | 542 |
| Степановское сельское поселение | п. Степановка д. Максимкин Яр | 133 140 | 2163 2 |  |
| Итого по поселению: |  |  | 2165 | 885 |
| Ягоднинское сельское поселение | п. Ягодное п. Нибега п. Санджик | 30 35 24,8 | 717 171 29 |  |
| Итого по поселению: |  |  | 917 | 360 |
| Сайгинское сельское поселение | п. Сайга | 57,8 | 944 | 380 |
| Итого по поселению: |  |  | 944 | 380 |
| ИТОГО по району |  | 16290 | 6536 |

Примечание<*>– Наличие весенней и осенней транспортной недоступности, так как поселение находиться за рекой Кеть.

## 3 Характеристики отходов и их утилизация на территории района

Качественные характеристики ТБО представлены в соответствии со справочными характеристиками для средней климатической зоны.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- особые свойства.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе. В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест» морфологический состав различается по климатическим зонам России. Морфологический состав ТБО определен для территории средней климатической зоны России.

Таблица 2– Морфологический состав ТБО

| Компонент | Содержание, % массы |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 35…45 |
| Бумага, картон | 32…35 |
| Дерево | 1…2 |
| Черный металлолом | 3…4 |
| Цветной металлолом | 0,5…1,5 |
| Текстиль | 3…5 |
| Кости | 1…2 |
| Стекло | 2…3 |
| Кожа, резина | 0,5…1 |
| Камни, штукатурка | 0,5…1 |
| Пластмасса | 3…4 |
| Прочее | 1…2 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5…7 |

Таблица 3 – Объем образования твердых бытовых отходов по данным сельских поселений на 01.09.2015г.

| Наименование сельского поселения | Количество зарегистрированного населения, чел. | Объем накопления ТБО, т/ год | Объем накопления жидких отходов, куб.м/год | Год | Процент охвата населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белоярское ГП | 8241 | 437,6 | 15300 | 2014 | 60 |
| Катайгинское СП | 1412 | 82,46 | - | 2014 | 57 |
| Орловское СП | 498 | 10,0 | - | 2014 | 65 |
| Макзырское СП | 461 | 98,62 | - | 2014 | 53 |
| Палочкинское СП | 306 | 5,0 | - | 2014 | 70 |
| Клюквинское СП | 1346 | 79,38 | 1200 | 2015 | 65 |
| Степановское СП | 2165 | 120,4 | 1700 | 2014 | 75 |
| Ягоднинское СП | 917 | 63,8 | - | 2014 | 90 |
| Сайгинское СП | 944 | 60,42 | - | 2014 | 85 |

Примечание <*> – плотность отходов согласно справочнику [4] 0,198 т/куб. м

<-> – данные отсутствуют.

Специфика экономики района предполагает образование большого количества древесных отходов, таких как горбыли, рейки, обрезки, ветви, вершины, пни, корни; мягкие: стружки, опилки, древесная пыль, кора и луб, древесную зелень — хвоя, листья. Данный вид отходов весьма легко воспламеняем и может являть причинной пожаров на полигоне твердых бытовых отходов, поэтому необходимо создание условий для их захоронения. Однако древесные отходы - ценное вторичное сырье для производства разнообразных материалов, изделий, продуктов, поэтому рекомендуется налаживание безотходного производства.

Переработка или утилизация промышленных отходов на сегодняшний день выглядит в основном как переработка отходов лесопиления на щепу для выработки тепла для нужд поселений. Объем производства, которой в 2013 году составил 14006 м3,- на, что было потрачено предприятиями коммунальной сферы 5 млн. 504 тыс. руб. На сегодня район располагает четырьмя установками по переработки промышленных отходов на технологическую щепу (3 в райцентре и 1 в поселении). Переработка промышленных отходов на технологическую щепу для производства тепла для поселковых нужд на сегодняшний день — одно из самых перспективных направлений деятельности Администрации района по оптимизации затрат бюджета на коммунальные нужды. В связи с чем в районе выбрано направление в качестве приоритетного по поэтапному переводу действующих котельных и ввод новых поселковых котельных работающих на технологической щепе (это новая школьная котельная №2, котельная на ст. Белый Яр и еще ряд планируемых проектов).

Крупные кусковые отходы могут быть использованы для выработки мелкой продукции, тарной дощечки, штакетника, штукатурной и кровельной драни, кровельной плитки и гонта, предметов домашнего обихода, игрушек, простейшей мебели (вешалок, полочек, подставок, ящиков, шкафчиков). Все мелкие кусковые отходы могут быть переработаны на технологическую щепу, которая используется как сырье в целлюлозном производстве, в производстве древесностружечных и древесноволокнистых плит, в гидролизном, химическом и других производствах. Хвоя и листья служат ценным сырьем для получения хвойно-витаминной муки, употребляемой как добавка к кормам животных и рыб, эфирных масел, хвойных лечебныхэкстрактов, хлорофилло-каротиновой пасты, которая применяется как леченое средство и для изготовления косметической продукции.

Эти мероприятия позволят району кратно снизить затраты бюджета на коммунальные нужды, уменьшить влияние накапливаемых промышленных отходов на окружающую природную среду, улучшить экологическую обстановку в районе, что в конечном итоге улучшит качество жизни населения района.

### 3.1 Строительные отходы

Отходы строительства и сноса (далее – строительные отходы) - это отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных коммуникаций.

Состав строительных отходов разнообразен.

Отходы, образующиеся в результате сноса зданий:

-63% - бой кирпичной кладки;

-26% - бой железобетонных изделий;

-6% - строительный мусор;

-4% - отходы древесины;

-1% - металлолом.

Отходы, образующиеся при строительстве жилых зданий:

-92% - грунт, образовавшийся при проведении земляных работ;

-7% - строительные отходы;

-1% - прочие отходы (ТБО, отходы благоустройства, упаковки).

Отходы, образующиеся при дорожном строительстве:

-94% - грунт, образовавшийся при проведении земляных работ;

-5% - отходы асфальтобетона или смеси в кусковой кладке;

-1% - прочие отходы.

Нормативов образования строительных отходов не установлено. Для изменения сложившегося негативного положения, создания прозрачной картины системы учёта, утилизации и прогнозирования необходимо коренным образом изменить сложившееся положение созданием отдельного документа по обращению со строительными отходами.

Современные технологии показывают, что большая часть строительных отходов идёт на вторичное сырье для других строительных материалов.

Для вывоза строительного мусора необходима специальная технология, наличие лицензии, соблюдение санитарных норм. Необходимость в быстром вывозе мусора обусловлена тем, что такой мусор на площадках «замораживает» территорию, мешает движению строительной техники и тормозит весь процесс стройки того или иного объекта. Значительная часть строительных отходов (кроме земли) вывозятся на полигон. При отсутствии системы учета и контроля места размещения неучтенных объемов неизвестны.

При формировании системы управления отходами на территории района предлагается:

- установить требования к местам и площадкам, для временного хранения строительных отходов, на объектах их образования и на территории района с учётом осуществления их раздельного сбора и складирования.

### 3.2 Сельскохозяйственные отходы

К сельскохозяйственным отходам относят органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также применяемые в полеводстве удобрения и пестициды.

Ежегодно на территории района образуется определённое количество сельскохозяйственных отходов.

К числу наиболее распространённых и опасных в экологическом отношении относятся отходы содержания сельскохозяйственных животных и птиц. Основными методами переработки сельскохозяйственных отходов является компостирование помёта животных с торфом и силосование.

Предприятий занимающихся уничтожением химических отходов сельхозпредприятий – удобрений и пестицидов с истекшим сроком годности на территории района нет. Уничтожением химических отходов сельхозпредприятий – удобрений и пестицидов с истекшим сроком занимается департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Для формирования системы управления отходами необходимо:

-разработать муниципальную целевую программу, направленную на полную переработку сельскохозяйственных отходов, в том числе с развитием альтернативной энергетики.

### 3.3 Биологические отходы

В соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов утверждёнными Минсельхозпродом Российской Федерации 18.07.1995 №13-7-2/135 (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 №400), под биологическими отходами понимаются трупы животных и птиц, в том числе лабораторных, абортированные и мёртворождённые плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленная после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах.

В соответствии с законодательством биологические отходы подлежат утилизации путём переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведённых местах.

В соответствии с законодательством выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или  отдельно стоящей биотермической ямы осуществляют органы местного самоуправления и согласуют его с органом Роспотребнадзора. Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие организациям, эксплуатируются за их счёт, остальные являются объектами муниципальной собственности. Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы), в соответствии с требованиями вышеуказанных санитарных правил, возлагается на органы местного самоуправления, либо на руководителей организаций, в ведении которых они находятся.

### 3.4 Обращение с опасными отходами

Поступление ртути в окружающую среду происходит и при обращении с бытовыми и производственными отходами. Систематизированные сведения об объемах, образуемых в области, ртутьсодержащих отходов в Верхнекетском районе отсутствуют.

Постановлением Администрации Верхнекетского района №593 от 07.07.2015 года определено место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп от потребителей, по адресу р.п. Белый Яр, Полигон № 1 (первая очередь), ООО «Риск».

В структуру отходов, образовывающихся у населения и объектов инфраструктуры, входят отходы, содержащие ртуть, относящиеся к 1 классу опасности.

Источниками ртути в отходах являются:

- использованные люминесцентные лампы дневного света;

- использованные энергосберегающие лампы;

- элементы автономного питания разнообразных устройств (отработанные батарейки) и аккумуляторы (ртутно-цинковые гальванические элементы);

- медицинские приборы и препараты (термометры и т.д.).

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрен переход на энергосберегающие лампы, которые содержат ртуть.

Законодательством Российской Федерации запрещается вывоз ртути и ее отходов, а также ртутьсодержащих приборов на свалку и другие не согласованные места. Прием от предприятий, организаций, учреждений металлической ртути, неисправных люминесцентных и дугоразрядных ламп, других ртутьсодержащих приборов и материалов и их утилизация осуществляется специализированными предприятиями.

Токсичное влияние паров ртути на организм человека проявляется как при поступлении значительных их количеств, так и при действии малых доз и концентраций. В организме человека удерживается 80% от содержащейся в воздухе ртути, при этом период полусуществования её в организме человека составляет 70 дней. В первую очередь это ведёт к поражению центральной нервной системы, расстройству психики, вплоть до безумия, а также сердца, сосудов, желудка, печени, почек, пары ртути задерживаются в дыхательных путях. Опасность паров ртути можно сравнить с радиоактивными загрязнениями.

При полном испарении 60-80 гр. ртути, высвободившейся при нарушении целостности всего 1 тысячи люминесцентных ламп, происходит загрязнение воздуха в объёме 25 млн. м3 с концентрацией паров ртути, в 10 раз превышающей предельно допустимые нормы–0,0003 мг/м3.

Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утверждаются Правительством Российской Федерации. В целях создания организационных, материально-технических, финансовых и иных условий, обеспечивающих реализацию требований к обращению с указанными отходами, Правительством Российской Федерации утверждается государственная программа, которая подлежит реализации с 1 января 2011 года.

Складирование отработанных люминесцентных и энергосберегающих ламп осуществляется в заводской упаковке либо иной другой, исключающей бой ламп, в определенных местах сбора, исключительно в специальные контейнеры или иную приспособленную тару (целые коробки от ламп, картонные коробки, фанерные, деревянные, пластмассовые, металлические ящики, полиэтиленовые и бумажные мешки). Временное накопление отработанных люминесцентных и энергосберегающих ламп осуществляют управляющие компании и ТСЖ в специальные контейнеры в отдельных помещениях, исключающих свободный доступ посторонних лиц и позволяющих предотвратить бой ламп или иное их повреждение.

### 3.4 Организационное обеспечение. Существующая структура управления обращения с отходами

В соответствии с Федеральными законами от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», предприятия осуществляющие деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов должны иметь лицензию (по данным из открытых источников в настоящее время лицензию имеет 1 предприятие).

Организационное обеспечение сбора твердых бытовых отходов на территории Верхнекетского района предполагает наличие планово-регулярной системы обращения с отходами.

Плановая система в идеале предполагает комплексное планирование действий по осуществлению работ. Вместе с тем существующая система планирования основана на принципе произвольного увеличения плановых показателей и основывается на технических и финансовых возможностях исполнителей.

В целом информации об организации планирования, наличие единых плановых показателей отражающих существующее положение в системе обращения с отходами нет.

Контейнерные площадки, расположенные в районе жилых комплексов, находятся на балансе у органов местного самоуправления. Часть контейнерных площадок расположена непосредственно на территории организаций и предприятий, пользующихся ими. Бремя по содержанию этих площадок лежит на их собственниках.

Ремонтом и санитарной обработкой мусоросборников занимается их собственник, имеющий специализированную площадку для данных работ.

Организацией сбора ТБО и КГО, образующегося в результате жизнедеятельности населения, проживающего в частных домах, занимаются органы местного самоуправления совместно с ООО «Риск».

Все административные и образовательные учреждения, поликлиники, больницы, магазины, предприятия бытового обслуживания, общепита и другие предприятия, независимо от формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Верхнекетского района, заключают договоры с ООО «Риск» на  сбор и вывоз отходов.

В настоящее время на территории Верхнекетского района не все собственники частного жилого фонда заключают договоры с организацией, осуществляющей сбор и вывоз ТБО из-за временной нехватки контейнеров.

## 4. Нормы накопления отходов

Нормы накопления ТБО являются основным количественным параметром, дающим возможность правильно и перспективно рассчитать объем образования отходов от жилищного фонда и объектов инфраструктуры населенных пунктов.

Юридической основой для классификации ТКО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов России от 18.07.2014 № 445. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин "Отходы коммунальные твердые" код раздела 7 31 000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4 - 5 классам опасности.

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения. К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в не канализованных зданиях.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина непостоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры, торговли, уровня развития промышленности и др. Значительную долю в общей массе отходов, составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких как, бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др.,  что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту  количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материалами приводит к увеличению объема ТКО и снижению плотности отходов. Следует отметить, что сокращение плотности отходов в сельской местности происходить не будет из-за использования части образующихся упаковочных материалов для личного пользования.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного сезона, периода подметания дворов и тротуаров, озеленения, а также потребления населением овощей и фруктов. Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, приведенные в Таблице 2, приняты согласно следующим документам:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденному заместителем председателя государственного комитета  Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999г.

- сборнику удельных показателей «предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемых для складирования в накопителях», утвержденному Минжилхозом РСФСР 30.05.8 г. № 85-191-1.

Таблица 4 - Принятые к расчету усредненные нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов общественного назначения

| Наименование объектов | Единица измерения | Нормы накопления ТБО+КГО, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд (ТБО) | 1 человек | 0,9 |
| Жилищный фонд (КГО) | 1 человек | 0,14 |
| Больницы (отходы класса А) | 1 койка | 1,01 |
| Поликлиники, амбулатории (отходы класса А) | 1 посещение | 0,016 |
| Учреждения образования | 1 учащийся | 0,15 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0,4 |
| Магазины | 1м2 торг. площ. | 1,49 |
| Рынки | 1м2 торг. площ. | 0,8 |
| Кинотеатры, клубы, дома культуры | 1 место | 0,22 |
| Гостиницы | 1 место | 0,9 |
| Учреждения бытового обслуживания | 1 раб. место | 0,28 |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 0,6 |
| АЗС (ТБО) | 1 машино–место | 0,11 |
| Автостоянки и парковки | 1 машино–место | 0,11 |
| Гаражи | 1 машино–место | 0,28 |
| Административные и др. учреждения | 1 сотрудник | 0,3 |

*в сельском поселении, как правило, в одной торговой точке производится реализация продукции продовольственной и промтоварной группы товаров, с выделением картонной и полиэтиленовой упаковки, в связи с чем возможно сокращение образования отходов от реализации продовольственной и не продовольственной группы товаров на 25%, что составит 56 кг на 1 кв. м. торговой площади, а плотность отходов можно принять усредненной - 0,2 куб. м. на 1 кв. м. торговой площади;

** в офисе врача общей практики производится осмотр и консультация пациентов, делаются назначения, в фельдшерско-акушерских пунктах - инъекции, перевязки и другие медицинские манипуляции, объем оказываемых услуг в сельском поселении значительно отличается от медицинских услуг, оказываемых в районных центрах и городах, в связи с чем, предлагается уменьшить норматив образования отходов на 50% (60 кг. на 1 посещение), а плотность отходов, равной плотности отходов, образующихся в учреждениях (0,2 куб. м. на 1 посещение).

Для того чтобы рекомендуемые нормы накопления приобрели законность, их требуется утвердить органами местного самоуправления, этому должны предшествовать соответствующие замеры, учет, контроль за количественным и качественным составом образующихся отходов, т.е., утвержденные нормативы должны быть обоснованными.

### 4.1 Определение объемов образования ТБО и КГО от жилищного фонда

Количество отходов, образуемых в жилом секторе населенных пунктов Верхнекетского района, зависит от степени благоустройства жилых домов (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажности, вида топлива при местном отоплении, климатических условий (различная продолжительность отопительного периода), уровня жизни населения, специфики обеспечения населения товарами первой необходимости и других, исторически сложившихся факторов.

В основу расчетов объемов образования отходов на территории Верхнекетского района, в соответствии с п.5.4 «Методических рекомендаций о порядке разработке генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ» [1] приняты нормы накопления ТБО на 1 человека.

Таблица 5 – Расчет объемов образования ТБО от жилищного фонда Верхнекетского района

| Наименование сельского поселения | Численность, чел. | Нормы накопления ТБО, кг/год | Нормы накопления ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, кг/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белоярское ГП | 8241 |  |
| Благоустроенные жилые дома ( без отбора пищевых отходов) | 4240 | 225 | 1,07 | 954000 | 4536,8 |
| Неблагоустроенные жилые дома ( без отбора пищевых отходов) | 4201 | 450 | 1,5 | 1890450 | 6301,5 |
| Катайгинское СП | 1412 |  |
| Неблагоустроенные жилые дома ( без отбора пищевых отходов) | 1412 | 450 | 1,5 | 635400 | 2118 |
| Орловское СП | 498 |  |
| Неблагоустроенные жилые дома ( без отбора пищевых отходов) | 498 | 450 | 1,5 | 224100 | 747 |
| Макзырское СП | 461 |  |
| Неблагоустроенные жилые дома ( без отбора пищевых отходов) | 461 | 450 | 1,5 | 207450 | 691,5 |
| Палочкинское СП | 306 |  |
| Неблагоустроенные жилые дома ( без отбора пищевых отходов) | 306 | 450 | 1,5 | 137700 | 459 |
| Клюквинское СП | 1346 |  |
| Неблагоустроенные жилые дома ( без отбора пищевых отходов) | 1346 | 450 | 1,5 | 605700 | 2019 |
| Степановское СП | 2165 |  |
| Неблагоустроенные жилые дома ( без отбора пищевых отходов) | 2165 | 450 | 1,5 | 974250 | 3247,5 |
| Ягоднинское СП | 917 |  |
| Благоустроенные жилые дома ( без отбора пищевых отходов) | 93 | 225 | 1,07 | 20925 | 99,51 |
| Неблагоустроенные жилые дома ( без отбора пищевых отходов) | 824 | 450 | 1,5 | 370800 | 1236 |
| Сайгинское СП | 944 |  |
| Благоустроенные жилые дома ( без отбора пищевых отходов) | 121 | 225 | 1,07 | 27225 | 129,47 |
| Неблагоустроенные жилые дома ( без отбора пищевых отходов) | 823 | 450 | 1,5 | 370350 | 1234,5 |

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется силами коммерческих структур по заключённым договорам. Периодичность вывоза твердых бытовых отходов будет определяться согласно разрабатываемому графику не реже 1 раза в неделю.

Таблица6–Расчетный объем образования отходов от жилищного фонда Верхнекетского района

| Наименование сельского поселения | Численность, чел. | Объем образования ТБО, кг/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Белоярское ГП | 8241 | 2844,45 | 10838,3 |
| Катайгинское СП | 1412 | 635,4 | 2118 |
| Орловское СП | 498 | 224,1 | 747 |
| Макзырское СП | 461 | 207,45 | 691,5 |
| Палочкинское СП | 306 | 137,7 | 459 |
| Клюквинское СП | 1346 | 605,7 | 2019 |
| Степановское СП | 2165 | 974,25 | 3247,5 |
| Ягоднинское СП | 917 | 391,725 | 1335,51 |
| Сайгинское СП | 944 | 397,575 | 1363,97 |
| Всего: | 16290 | 6418,35 | 22819,78 |

Для эффективного перспективного планирования и управления отходами необходимо утвердить органами местного самоуправления норм накопления, в соответствии с «Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР», утвержденными МЖКХ РСФСР 9.02.1982 г., этому должны предшествовать соответствующие замеры, учет, контроль за количественным и качественным составом образующихся отходов, т.е., утвержденные нормативы должны быть обоснованными. Исследования должны проводиться по сезонам года, замеры ведутся в течение 7 дней (без перерыва) для каждого сезона года, независимо от периодичности вывоза отходов. При исследовании выделяются мусоросборные площадки, обслуживающие исключительно жилищный фонд, и отдельно, обслуживающие торговые точки и другие объекты социально-культурной сферы [2,3].

### 4. 2 Определение объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры

Нормы накопления ТБО для объектов инфраструктуры – это количество отходов, образующихся на расчетную единицу – одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3) [3].

На нормы накопления и состав ТБО от объектов инфраструктуры влияют такие факторы, как численность населения, степень обеспеченности населения объектами инфраструктуры, условия снабжения товарами первой необходимости.

Для расчета накапливаемых на территории населенных пунктов Верхнекетского района отходов использованы нормы накопления твердых бытовых отходов в соответствии с «Методическими рекомендаций о порядке разработке генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ.

В Таблице 7 представлена существующая инфраструктура поселений Верхнекетского района по данным на 01.09.2015г.

Таблица 7

Количественные показатели объектов инфраструктуры Верхнекетского района

(количество объектов / ед. измерения)

| Наименование объектов | Единица, измерения | Белоярское ГП | Катайгинское СП | Орловское СП | Макзырское СП | Палочкинское СП | Клюквинское СП | Степановское СП | Ягоднинское СП | Сайгинское СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, в том числе по планировочным (административным) районам | чел. | 8241 | 1412 | 498 | 461 | 306 | 1346 | 2165 | 917 | 944 |
| Численность населения, проживающего в домовладениях: | чел. | 8241 | 1412 | 498 | 461 | 306 | 1346 | 2156 | 917 | 944 |
| - благоустренных | чел. | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 121 |
| -неблагоустроенных | чел. | 4201 | 1412 | 498 | 461 | 306 | 1346 | 2156 | 824 | 823 |
| Численность населения, проживающего в неканализованных домовладениях | чел. | 3500 | 1412 | 498 | 461 | 306 | 1346 | 2165 | 824 | 823 |
| Этажность застройки: 1 - 2-этажные | %,.чел | 95/7829 | 100/1579 | 100/498 | 100/461 | 100/ 306 | 100/ 1346 | 100/ 2165 | 100/917 | 100/944 |
| 3 - 5-этажные |  | 5/412 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Больницы | коек | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Поликлиники | число посещений в день | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 30 |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 410 | 20 | 5 | 0 | 0 | 40 | 63 | 0 | 40 |
| Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты | учащихся | 1074 | 149 | 6 | 6 | 11 | 159 | 215 | 83 | 96 |
| Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры | мест | 350 | 80 | 0 | 0 | 30 | 30 | 150 | 45 | 100 |
| Магазины: продовольственные | кв.м торговой площади | 3760 | 427 | 81,8 | 45 | 46 | 0,6 | 1822,7 | 132 | 792 |
| промтоварные |  | 107,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 123 |
| Рынки | кв.м торговой площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Гостиницы | мест | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | сотрудников | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения, управления, административно-хозяйственные, правовые, научно-исследовательские и прочие | сотрудников | 1107 | 7 | 10 | 65 | 17 | 115 | 320 | 46 | 50 |
| Общая протяженность и площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.кв. м | 17,0 /102,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс.куб.м в сутки | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 10,0 |

В Таблице 8 представлены расчетные объемы образования ТБО от объектов инфраструктуры на территории Верхнекетского района.

Таблица 8 - Расчет объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры сельских поселений Верхнекетского района

| Наименование объектов | Единица | Колич. показатель | Нормы накопления ТБО, кг/год | Нормы накопления ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, кг/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белоярское городское поселение (р.п. Белый Яр, д. Полуденовка) |
| Объекты соц. назначения |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 410 | 70 | 0,24 | 28700,00 | 98,40 |
| Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты | учащихся | 1074 | 26 | 0,12 | 27924,00 | 128,88 |
| Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры | мест | 350 | 30 | 0,2 | 10500,00 | 70,00 |
| Итого: |  |  | 126 | 0,56 | 67124,00 | 297,28 |
| Медицинские учреждения |  |
| Больница | коек | 107 | 230 | 0,7 | 24610,00 | 74,90 |
| Врачебная амбулатория, поликлиника | число посещений в день | 300 | 3,65 | 0,0146 | 1095,00 | 4,38 |
| Итого: |  |  | 233,65 | 0,7146 | 25705,00 | 79,28 |
| Объекты бытового обслуживания |  |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 93 | 10,95 | 0,0365 | 1018,35 | 3,39 |
| Гостиницы | мест | 52 | 120 | 0,7 | 6240,00 | 36,40 |
| Предприятия бытового обслуживания | сотрудников | 53 | 50 | 0,25 | 2650,00 | 13,25 |
| Итого: |  |  | 180,95 | 0,9865 | 9908,35 | 53,04 |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |
| Учреждения, управления, административно-хозяйственные, правовые, научно-исследовательские и прочие | сотрудников | 1107 | 50 | 0,25 | 55350,00 | 276,75 |
| Итого: |  |  | 50 | 0,25 | 55350,00 | 276,75 |
| Объекты потребительского рынка |  |
| Продовольственные магазины | кв.м торговой площади | 3760 | 120 | 0,46 | 451200,00 | 1729,60 |
| Промтоварные магазины | кв.м торговой площади | 107,3 | 30 | 0,15 | 3219,00 | 16,10 |
| Итого: |  |  | 150 | 0,61 | 454419,00 | 1745,70 |
| ВСЕГО: |  |  | 740,6 | 3,1211 | 612506,35 | 2452,05 |

Продолжение Таблицы 8

| Наименование объектов | Единица | Колич. показатель | Нормы накопления ТБО, кг/год | Нормы накопления ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, кг/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катайгинское сельское поселение (п. Катайга,с. Усть-Озёрное) |
| Объекты соц. назначения |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 20 | 70 | 0,24 | 1400,00 | 4,80 |
| Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты | учащихся | 149 | 26 | 0,12 | 3874,00 | 17,88 |
| Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры | мест | 80 | 30 | 0,2 | 2400,00 | 16,00 |
| Итого: |  |  | 126 | 0,56 | 7674,00 | 38,68 |
| Учреждения, управления, административно-хозяйственные, правовые, научно-исследовательские и прочие | сотрудников | 7 | 50 | 0,25 | 350,00 | 1,75 |
| Итого: |  |  | 50 | 0,25 | 350,00 | 1,75 |
| Объекты потребительского рынка |  |
| Продовольственные магазины | кв.м торговой площади | 427 | 120 | 0,46 | 51240,00 | 196,42 |
| Итого: |  |  | 150 | 0,61 | 51240,00 | 196,42 |
| ВСЕГО: |  |  | 740,6 | 3,1211 | 59264,00 | 236,85 |

Продолжение Таблицы 8

| Наименование объектов | Единица | Колич. показатель | Нормы накопления ТБО, кг/год | Нормы накопления ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, кг/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орловское сельское поселение (п. Центральный, п. Дружный) |
| Объекты соц. назначения |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 5 | 70 | 0,24 | 350,00 | 1,20 |
| Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты | учащихся | 6 | 26 | 0,12 | 156,00 | 0,72 |
| Итого: |  |  | 126 | 0,56 | 506,00 | 1,92 |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |
| Учреждения, управления, административно-хозяйственные, правовые, научно-исследовательские и прочие | сотрудников | 10 | 50 | 0,25 | 500,00 | 2,50 |
| Итого: |  |  | 50 | 0,25 | 500,00 | 2,50 |
| Объекты потребительского рынка |  |
| Продовольственные магазины | кв.м торговой площади | 81,8 | 120 | 0,46 | 9816,00 | 37,63 |
| Итого: |  |  | 150 | 0,61 | 9816,00 | 37,63 |
| ВСЕГО: |  |  | 740,6 | 3,1211 | 10822,00 | 42,05 |

Продолжение Таблицы 8

| Наименование объектов | Единица | Колич. показатель | Нормы накопления ТБО, кг/год | Нормы накопления ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, кг/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макзырское сельское поселение (п. Лисица, п. Макзыр) |
| Объекты соц. назначения |  |
| Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты | учащихся | 6 | 26 | 0,12 | 156,00 | 0,72 |
| Итого: |  |  | 126 | 0,56 | 156,00 | 0,72 |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |
| Учреждения, управления, административно-хозяйственные, правовые, научно-исследовательские и прочие | сотрудников | 65 | 50 | 0,25 | 3250,00 | 16,25 |
| Итого: |  |  | 50 | 0,25 | 3250,00 | 16,25 |
| Объекты потребительского рынка |  |
| Продовольственные магазины | кв.м торговой площади | 45 | 120 | 0,46 | 5400,00 | 20,70 |
| Итого: |  |  | 150 | 0,61 | 5400,00 | 20,70 |
| ВСЕГО: |  |  | 740,6 | 3,1211 | 8806,00 | 37,67 |

Продолжение Таблицы 8

| Наименование объектов | Единица | Колич. показатель | Нормы накопления ТБО, кг/год | Нормы накопления ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, кг/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Палочкинское сельское поселение ( с. Палочка, п. Рыбинск, д. Тайное) |
| Объекты соц. назначения |  |
| Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты | учащихся | 11 | 26 | 0,12 | 286,00 | 1,32 |
| Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры | мест | 30 | 30 | 0,2 | 900,00 | 6,00 |
| Итого: |  |  | 126 | 0,56 | 1186,00 | 7,32 |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |
| Учреждения, управления, административно-хозяйственные, правовые, научно-исследовательские и прочие | сотрудников | 17 | 50 | 0,25 | 850,00 | 4,25 |
| Итого: |  |  | 50 | 0,25 | 850,00 | 4,25 |
| Объекты потребительского рынка |  |
| Продовольственные магазины | кв.м торговой площади | 46 | 120 | 0,46 | 5520,00 | 21,16 |
| Итого: |  |  | 150 | 0,61 | 5520,00 | 21,16 |
| ВСЕГО: |  |  | 740,6 | 3,1211 | 7556,00 | 32,73 |

Продолжение Таблицы 8

| Наименование объектов | Единица | Количественный показатель | Нормы накопления ТБО, кг/год | Нормы накопления ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, кг/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клюквинское сельское поселение (п. Клюквинка) |
| Объекты соц. назначения |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 70 | 0,24 | 2800,00 | 9,60 |
| Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты | учащихся | 159 | 26 | 0,12 | 4134,00 | 19,08 |
| Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры | мест | 30 | 30 | 0,2 | 900,00 | 6,00 |
| Итого: |  |  | 126 | 0,56 | 7834,00 | 34,68 |
| Медицинские учреждения |  |
| Врачебная амбулатория, поликлиника | число посещений в день | 8 | 3,65 | 0,0146 | 29,20 | 0,12 |
| Итого: |  |  | 233,65 | 0,7146 | 29,20 | 0,12 |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |
| Учреждения, управления, административно-хозяйственные, правовые, научно-исследовательские и прочие | сотрудников | 115 | 50 | 0,25 | 5750,00 | 28,75 |
| Итого: |  |  | 50 | 0,25 | 5750,00 | 28,75 |
| Объекты потребительского рынка |  |
| Продовольственные магазины | кв.м торговой площади | 0,6 | 120 | 0,46 | 72,00 | 0,28 |
| Итого: |  |  | 150 | 0,61 | 72,00 | 0,28 |
| ВСЕГО: |  |  | 740,6 | 3,1211 | 13685,20 | 63,82 |

Продолжение Таблицы 8

| Наименование объектов | Единица | Количественный показатель | Нормы накопления ТБО, кг/год | Нормы накопления ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, кг/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степановское сельское поселение (п. Степановка, д. Максимкин Яр) |
| Объекты соц. назначения |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 63 | 70 | 0,24 | 4410,00 | 15,12 |
| Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты | учащихся | 215 | 26 | 0,12 | 5590,00 | 25,80 |
| Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры | мест | 150 | 30 | 0,2 | 4500,00 | 30,00 |
| Итого: |  |  | 126 | 0,56 | 14500,00 | 70,92 |
| Медицинские учреждения |  |
| Больница | коек | 15 | 230 | 0,7 | 3450,00 | 10,50 |
| Врачебная амбулатория, поликлиника | число посещений в день | 100 | 3,65 | 0,0146 | 365,00 | 1,46 |
| Итого: |  |  | 233,65 | 0,7146 | 3815,00 | 11,96 |
| Объекты бытового обслуживания |  |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 15 | 10,95 | 0,0365 | 164,25 | 0,55 |
| Итого: |  |  | 180,95 | 0,9865 | 164,25 | 0,55 |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |
| Учреждения, управления, административно-хозяйственные, правовые, научно-исследовательские и прочие | сотрудников | 320 | 50 | 0,25 | 16000 | 80 |
| Итого: |  |  | 50 | 0,25 | 16000 | 80 |
| Объекты потребительского рынка |  |
| Продовольственные магазины | кв.м торговой площади | 1822,7 | 120 | 0,46 | 218724,00 | 838,44 |
| Итого: |  |  | 150 | 0,61 | 218724,00 | 838,44 |
| ВСЕГО: |  |  | 740,6 | 3,1211 | 253203,25 | 1001,87 |

Продолжение Таблицы 8

| Наименование объектов | Единица | Колич. показатель | Нормы накопления ТБО, кг/год | Нормы накопления ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, кг/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ягоднинское сельское поселение ( п. Ягодное, п. Нибега, п. Санджик) |
| Объекты соц. назначения |  |
| Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты | учащихся | 83 | 26 | 0,12 | 2158,00 | 9,96 |
| Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры | мест | 45 | 30 | 0,2 | 1350,00 | 9,00 |
| Итого: |  |  | 126 | 0,56 | 3508,00 | 18,96 |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |
| Учреждения, управления, административно-хозяйственные, правовые, научно-исследовательские и прочие | сотрудников | 46 | 50 | 0,25 | 2300,00 | 11,50 |
| Итого: |  |  | 50 | 0,25 | 2300,00 | 11,50 |
| Объекты потребительского рынка |  |
| Продовольственные магазины | кв.м торговой площади | 132 | 120 | 0,46 | 15840,00 | 60,72 |
| Промтоварные магазины | кв.м торговой площади | 26 | 30 | 0,15 | 780,00 | 3,90 |
| Итого: |  |  | 150 | 0,61 | 16620,00 | 64,62 |
| ВСЕГО: |  |  | 740,6 | 3,1211 | 22428,00 | 95,08 |

Продолжение Таблицы 8

| Наименование объектов | Единица | Колич. показатель | Нормы накопления ТБО, кг/год | Нормы накопления ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, кг/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сайгинское сельское поселение ( п. Сайга) |
| Объекты соц. назначения |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 70 | 0,24 | 2800,00 | 9,60 |
| Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты | учащихся | 96 | 26 | 0,12 | 2496,00 | 11,52 |
| Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры | мест | 100 | 30 | 0,2 | 3000,00 | 20,00 |
| Итого: |  |  | 126 | 0,56 | 8296,00 | 41,12 |
| Медицинские учреждения |  |
| Врачебная амбулатория, поликлиника | число посещений в день | 30 | 3,65 | 0,0146 | 109,50 | 0,44 |
| Итого: |  |  | 233,65 | 0,7146 | 109,50 | 0,44 |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |
| Учреждения, управления, административно-хозяйственные, правовые, научно-исследовательские и прочие | сотрудников | 50 | 50 | 0,25 | 2500,00 | 12,50 |
| Итого: |  |  | 50 | 0,25 | 2500,00 | 12,50 |
| Объекты потребительского рынка |  |
| Продовольственные магазины | кв.м торговой площади | 792 | 120 | 0,46 | 95040,00 | 364,32 |
| Промтоварные магазины | кв.м торговой площади | 123 | 30 | 0,15 | 3690,00 | 18,45 |
| Итого: |  |  | 150 | 0,61 | 98730,00 | 382,77 |
| ВСЕГО: |  |  | 740,6 | 3,1211 | 109635,50 | 436,83 |

По результатам расчетов составлена итоговая Таблица 9, отражающая значения объемов ТБО, образующихся от объектов инфраструктуры Верхнекетского района.

Таблица 9 - Итоговые значения объемов ТБО, образующихся от объектов инфраструктуры Верхнекетского района

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Объем образования ТБО, кг/год | Объем образования ТБО, т/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белоярское ГП | 612506,35 | 612,51 | 2452,05 |
| 2 | Катайгинское СП | 59264,00 | 59,26 | 236,85 |
| 3 | Орловское СП | 10822,00 | 10,82 | 42,05 |
| 4 | Макзырское СП | 8806,00 | 8,81 | 37,67 |
| 5 | Палочкинское СП | 7556,00 | 7,56 | 32,73 |
| 6 | Клюквинское СП | 13685,20 | 13,69 | 63,82 |
| 7 | Степановское СП | 253203,25 | 253,20 | 1001,87 |
| 8 | Ягоднинское СП | 22428,00 | 22,43 | 95,08 |
| 9 | Сайгинское СП | 109635,50 | 109,64 | 436,83 |
|  | Всего: | 1097906,30 | 1097,91 | 4398,95 |

### 4.3 Итоговые объемы образования твердых бытовых отходов в МО «Верхнекетский район»

В Таблице 10 представлен общий годовой объем образования ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры по поселениям МО «Верхнекетский район».

Таблица 10 - Расчет массы и объемов образования ТБО в МО «Верхнекетский район»

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность, чел. | Объем образования ТБО, кг/год | Объем образования ТБО, т/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белоярское ГП | 8241 | 615350,8 | 615,3508 | 13290,35 |
| 2 | Катайгинское СП | 1412 | 59899,4 | 59,8994 | 2354,85 |
| 3 | Орловское СП | 498 | 11046,1 | 11,0461 | 789,048 |
| 4 | Макзырское СП | 461 | 9013,45 | 9,01345 | 729,17 |
| 5 | Палочкинское СП | 306 | 7693,7 | 7,6937 | 491,73 |
| 6 | Клюквинское СП | 1346 | 14290,9 | 14,2909 | 2082,823 |
| 7 | Степановское СП | 2165 | 254177,5 | 254,1775 | 4249,37 |
| 8 | Ягоднинское СП | 917 | 22819,725 | 22,819725 | 1430,59 |
| 9 | Сайгинское СП | 944 | 110033,075 | 110,033075 | 1800,798 |
|  | Всего: | 16290 | 1104324,65 | 1104,32465 | 27218,73 |

## 5. Существующая схема движения отходов производства и потребления на территории Верхнекетского района

| Источники образования отходов |
| --- |
| Отходы связанные с уборкой территорий |  | ТБО от жилого фонда |  | ТБО образующиеся на территориях несанкционированных свалок |  | ТБО образующиеся на иных территориях (кладбища) |  | ТБО от сельскохозяйственных предприятий |  | ТБО от объектов инфраструктуры |  | Отходы промышленных предприятий |

|  | Сбор и доставка отходов для захоронения на полигон ТБО |
| --- | --- |
|  | Полигон твердых бытовых отходов в районе р.п. Бедый Яр ООО «Деметра», ООО «Риск» |

Рис. 1 Существующая схема движения отходов в Верхнекетском районе

### 5.1. Транспортировка отходов

Лицензию на обезвреживание и размещение (захоронение) отходов 1 - 4 класса опасности в районе имеет одно предприятие ООО «Риск», которое после прохождения конкурсных процедур начало осуществлять свою деятельность с марта 2015 года. После чего предприятие ООО «Риск» начало деятельность по заключению договоров с предпринимателями, организациями и населением на оказание услуг по приему и размещению (захоронению) отходов. На сегодняшний день утверждены тарифы на утилизацию и захоронения отходов, завершена работа по разработке и утверждению лимитов на размещение ТБО на полигоне. Сбором и вывозом бытовых отходов на территории района занимается три предприятия      ООО «Риск».

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинение транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. Перевозка отходов без сопровождающих документов запрещена.

### 5.2 Логистика движения отходов в муниципальном районе и её совершенствование

Логистика -  организация рационального процесса продвижения товаров и услуг от производителей к потребителям.

Вывоз ТБО из мест их образования должен осуществляться по оптимальным транспортным схемам и маршрутам. Маршрутные карты и маршрутные графики разрабатываются подрядчиками, осуществляющими сбор и вывоз ТБО и КГМ.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимается участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Все маршруты разрабатывают в графической и текстовой формах. Графическая форма маршрутов сбора ТБО - это нанесенные на план района линии движения соответствующих мусоровозов, с указанием начального и конечного пунктов сбора, а также направления движения. Текстовая форма маршрута сбора ТБО - это последовательное перечисление адресов домовладений, обслуживаемых за один рейс мусоровоза до его максимального заполнения. В маршрутных картах должны быть установлены наиболее рациональное направление движения машин, дистанция нулевых (от места стоянки машин до места работы) и холостых пробегов. В соответствии с маршрутными картами разрабатывают маршрутные графики, за каждым из которых закрепляют определенное число машин.

В дополнение к маршрутам движения мусоровозов разрабатывают подробный график (расписание) движения, который позволяет в любое время определить, где находится мусоровозная машина, какой объект она обслуживает, когда должна прибыть на конечный пункт маршрута или к месту разгрузки, когда приступит к следующему маршруту.

Графики работы, утвержденные руководителем предприятия, выдаются водителям.

Маршрутные графики должны предусматривать последовательный порядок передвижения спецмашин и наибольшую их загрузку. Маршруты составляют таким образом, чтобы свести к минимуму холостые пробеги машин.

Разработка маршрутов сбора ТБО может производиться специалистами на основе опыта и определенных правил (эвристический способ) или с применением математического моделирования процесса сбора ТБО.

При эвристическом способе маршрутизации необходимо учитывать следующее:

- маршрут сбора должен быть компактным и непрерывным, причем, повторные пробеги мусоровозов по одним и тем же улицам следует сводить к минимуму;

- начальный пункт маршрута сбора следует располагать ближе к спецавтохозяйству, если рабочий день начинается на этом маршруте;

- маршрут сбора должен проходить по направлению к месту обезвреживания ТБО;

- на улицах с большим уклоном (более 12-15 %) процесс сбора должен идти под уклон;

- «правые» повороты в квартальных проездах используют по возможности (с целью исключения пересечений с встречным потоком транспорта и маневрирования на перекрестках);

- тупиковые улицы следует обслуживать таким образом, чтобы въезд на них осуществлялся «правым» поворотом; маршрут сбора должен предусматривать наличие резервных участков для заполнения мусоровоза в случае его недогрузки на основном маршруте.

Определив хронометражом продолжительность загрузки мусоровоза на каждом маршруте и время, необходимое для вывоза мусора на предприятия по сортировке (переработке) ТБО и возвращения со следующего места загрузки (или базы), составляют маршрутный график работы мусоровоза на весь рабочий день. При составлении графиков следует учитывать затраты времени на подготовительно-заключительные операции и на нулевые пробеги (от гаража до участка работы и в гараж по окончании работы). Если невозможно установить нормы затрат времени на погрузку, пробег и разгрузку на каждом маршруте путем хронометража, то при введении планово-регулярной уборки или вводе в эксплуатацию новых мусоровозов графики составляют по нормативам.

В маршрутных графиках указывается время вывоза и договорный объем вывоза (в куб. м или количество контейнеров) по объектам.

Периодически организовываются проверочные обкатки маршрутов, осуществляется контроль исполнения графиков, в процессе работы. Каждый график 1—2 раза в год проверяют и корректируют.

При изменении местных условий (устройство дополнительных контейнерных площадок, контейнеров, ремонт дорожных покрытий на одной из улиц и т.д.) маршруты корректируют.

Один экземпляр маршрутов движения спецмашин находится у диспетчера, другой - у водителя. Водителей машин закрепляют за определенными маршрутами, что повышает ответственность каждого исполнителя за сроки и качество работ.

### 5.3 Расчет необходимого количества мусоровозного транспорта

Необходимое количество мусоровозов при системе несменяемых сборников и контейнерных машин при сменяемых контейнерах (n) рассчитывают по формуле:

n = Qс/B*kисп

где: Qc - расчетное среднесуточное накопление отходов с учетом неравномерности накопления, м3;

В - производительность 1 мусоровоза за 1 рабочий день, м3;

kисп - коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день (В), м3, определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и вместимостью кузова:

В = r * С

где:

r - число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и обратно в течение 1 рабочего дня;

С - полезная вместимость кузова мусоровоза, м3.

Для расчёта необходимого количества мусоровозов принимаем параметры мусоровоза марки КО-440-4.

Таблица 11. Технические характеристики мусоровозов с боковой загрузкой КО-440-4

| Характеристики | Показатели | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| Базовое шасси типа | ЗИЛ-494560 или ЗИЛ-433362 |  |
| Мотор модели | 508.300 |  |
| Мотор с мощностью | 98,6 | кВт |
| Вес (полный) | 11,2 | т |
| Кузов объемом | 11 | м3 |
| Вес засыпаемого мусора (максимум) | 4,7 | т |
| Длина | 7 | м |
| Высота | 3,5 | м |

Рис 2. Мусоровозов с боковой загрузкой КО-440-4

Таким образом, для организации вывоза отходов с территории Верхнекетского района необходимо 5 мусоровозов марки КО – 440-4 (Таблица 12).

Таблица12. - Расчет количества мусоровозов для организации вывоза отходов с территории Верхнекетского района

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность, чел. | Объем образования ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, м3/сутки | Расчет количества машин при 2 рейсовой системе сбора в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белоярское ГП | 8241 | 13290,3495 | 36,41 | 2,36 |
| 2 | Катайгинское СП | 1412 | 2354,85 | 6,45 | 0,42 |
| 3 | Орловское СП | 498 | 789,048 | 2,16 | 0,14 |
| 4 | Макзырское СП | 461 | 729,17 | 2,00 | 0,13 |
| 5 | Палочкинское СП | 306 | 491,73 | 1,35 | 0,09 |
| 6 | Клюквинское СП | 1346 | 2082,8228 | 5,71 | 0,37 |
| 7 | Степановское СП | 2165 | 4249,3695 | 11,64 | 0,76 |
| 8 | Ягоднинское СП | 917 | 1430,59 | 3,92 | 0,25 |
| 9 | Сайгинское СП | 944 | 1800,798 | 4,93 | 0,32 |
|  | Всего: | 16290 | 27218,7278 | 74,57 | 4,84 |

### 5.4 Анализ состояния санитарной очистки территории

На территории района ежегодно образуется и подлежит захоронению порядка 28 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов, на что из бюджета района выделяется сумма в размере 456 тыс. 800 руб.

На сегодняшний день на территории Верхнекетского района находятся 14 санкционированных мест размещения твердых отходов, это 13 объектов на территории поселений и 1 полигон ТБО в п.г.т. Белом Яре, или точнее его первая очередь (объект находиться в стадии строительства), кроме того большое количество стихийных несанкционированных свалок (порядка 60 шт.) на ликвидацию которых регулярно дополнительно из бюджета поселений расходуются более 150 тыс. руб.

Все места размещения твердых отходов Верхнекетского района по размерам и объемам накопления можно классифицировать как:1- полигон, 5- средних санкционированных объектов, 8- малых санкционированных объектов и ежегодно образуется стихийно и ликвидируется до 60 - малых несанкционированных свалок.

В связи с ужесточением законодательства в экологической сфере коренным образом изменились требования к местам размещения отходов, в результате чего все имеющиеся свалки перестали отвечать нормативным требованиям, поскольку не имеют проектной документации, за исключением полигона ТБО в Белом Яре, который строится в соответствии с требованиями. Основная часть мест размещения отходов на территории района не имеют организованных защитно-санитарных зон, не все обвалованы по периметру, технология складирования не всегда соблюдается (отсутствует или недостаточно ведется пересыпка инертным материалом, не производится уплотнение отходов). На большинстве свалок происходит самовозгорание отходов. Не все существующие объекты размещения отходов имеют должную систему мониторинга, контроль за состоянием подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха и почвы. Некоторые объекты переполнены, согласно нормам накопления и требуют закрытия и рекультивации.

В настоящее время на территории Верхнекетского района существуют следующие объекты размещения отходов.(Таблица 13).

Таблица 13. – Реестр объектов размещения отходов в Верхнекетском районе

| № | Собственник объектов/эксплуатирующая организация | Наименование объекта | Местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Год окончания эксплуатации | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Макзырского сельского поселения | Свалка ТБО п. Макзыр, (Верхнекетский) | п.Макзыр-1км | 05.01.1997 | 05.01.2017 | 0,35 |
| 2 | Администрация Макзырского сельского поселения | Свалка ТБО п. Лисица, (Верхнекетский) | п.Лисица-1,2км | 05.01.1997 | 05.01.2017 | 0,49 |
| 3 | Администрация Клюквинского сельского поселения | Свалка ТБО с.Клюквинка, (Верхнекетский) | с.Клюквинка-4км | 11.06.1996 | 11.06.2016 | 3,00 |
| 4 | Администрация Катайгинского сельского поселения | Свалка ТБО с.Катайга, (Верхнекетский) | с.Катайга-1км (кв.179, выд.20) | 01.01.1995 | 01.01.2014 | 6,00 |
| 5 | Администрация Ягоднинского сельского поселения | Свалка ТБО, п.Ягодное, (Верхнекетский) | п.Ягодное - 1,5км | 13.06.1996 | 13.06.2016 | 1,00 |
| 6 | Администрация Степановского сельского поселения | Свалка ТБО, п. Степановка 1, (Верхнекетский) | п.Степановка-0,5км (кв.14, выд.24) | 23.06.2002 | 23.06.2020 | 0,31 |
| 7 | Администрация Ягоднинского сельского поселения | Свалка ТБО, п.Нибега, (Верхнекетский) | п.Нибега-1км | 13.06.1996 | 13.06.2016 | 1,00 |
| 8 | Администрация Палочкинского сельского поселения | свалка ТБО с. Палочка (Верхнекетский) | с. Палочка, ул. Молодёжная, 33 | 01.01.1995 | 01.01.2015 | 0,50 |
| 9 | Администрация Сайгинского сельского поселения | свалка ТБОп. Сайга, (Верхнекетский) | Верхнекетский р-н, п. Сайга -2км | 01.01.1996 | 01.01.2016 | 3,00 |
| 10 | Администрация Степановского сельского поселения | Свалка ТБО, п. Степановка 2, (Верхнекетский) | п.Степановка - 1км (кв.28, выд.14) | 23.06.2002 | 23.06.2020 | 0,27 |
| 11 | Администрация Белоярского городского поселения | свалка ТБО п. Белый Яр ж/д станция, (В-кетский) | п. Белый Яр ж/д станция | 01.01.2001 | 01.01.2026 | 2,30 |
| 12 | ООО "Дары Верхнекетья" | полигон ТБО в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской область | Белый Яр Вехнекетского района, в 4,0 км. западнее районного центра | 09.01.2000 | 09.01.2021 | 4,60 |

Анализ состояния санитарной очистки территории выявил ряд серьезных проблем.

Одной из основных проблем Верхнекетского района и ее административных территорий в экологической сфере является, усиливающееся по мере социально-экономического развития области, негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и всех ее компонентов - воздушной среды, водных объектов, почв, недр, лесов.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биоразнообразия, истощение природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инвестиционной привлекательности и потенциала развития.

Динамика образования ТБО свидетельствует об их постоянном росте. При этом не менее 50 % ТБО, поступивших на полигоны, составляют отходы, которые могут быть вовлечены в хозяйственную деятельность в качестве вторичных ресурсов. Инфраструктура вторичной переработки отходов, как и в большинстве регионов Российской Федерации, развита слабо и находится в стадии формирования. Переработка или утилизация промышленных отходов на сегодняшний день выглядит в основном как переработка отходов лесопиления на щепу для выработки тепла для нужд поселений.

Результаты оценки состояния системы обращения с ТБО на территории всех муниципальных образований области и анализ состояния действующих и вводимых в эксплуатацию полигонов ТБО показали неэффективность решения проблемы ТБО путем их захоронения без предварительной сортировки и изъятия вторичных ресурсов, как экологически опасного и экономически затратного.

В настоящее время на территории Верхнекетского района отсутствует система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Существующий порядок не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территориях.

Отсутствует детальная инвентаризация образующихся в поселении отходов и мест их размещения. Отсутствует муниципальный банк данных по отходам и вторичным материальным ресурсам.

В результате анализа образования отходов по району установлен ежегодный объем образования твердых бытовых отходов в соответствии с нормами образования (ТБО) 27218,73 куб.м. Практически не применяются современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

Результатом проведенного анализа стало формирование системного перечня основных проблем в сфере обращения с ТБО:

- недостаточная региональная нормативная правовая и методическая база обращения с ТБО, в том числе отсутствие механизма долгосрочного регулирования тарифов на утилизацию ТБО;

- ограниченность ресурсов и отсутствие полномочий по контролю в сфере обращения с ТБО у органов местного самоуправления муниципальных образований области;

- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и захоронению ТБО;

- недостаточное развитие раздельного сбора ТБО;

- низкая степень вовлечения ТБО в материальную сферу производства и слабое развитие переработки ТБО;

- низкая привлекательность сферы обращения с ТБО для бизнеса;

- неудовлетворительное качество работы объектов по захоронению ТБО и несоблюдение санитарных и экологических норм при их эксплуатации, несоответствие технологии сбора, вывоза и захоронения ТБО современным требованиям;

- недостаточное внимание органов местного самоуправления сельских поселений к решению вопросов организации сбора и вывоза ТБО;

- слабая информированность населения по вопросам безопасного обращения с ТБО.

### 5.5 Организация размещения твёрдых бытовых отходов на полигоне

Лицензию на обезвреживание и размещение (захоронение) отходов 1 - 4 класса опасности в Верхнекетском районе имеет одно предприятие ООО «Дары Верхнекетья», которое после прохождения конкурсных процедур начало осуществлять свою деятельность с начала 2013 года. Лицензию удалось получить только 5 августа 2013 года после проверки полигона комиссией «Росприроднадзора». После чего предприятие «Дары Верхнекетья» начало деятельность по заключению договоров с предпринимателями, организациями и населением на оказание услуг по приему и размещению (захоронению) отходов. Но на сегодняшний день пока не утверждены тарифы на утилизацию и захоронения отходов, так как не завершена работа по разработке и утверждению лимитов на размещение ТБО на полигоне. Сбором и вывозом бытовых отходов на территории района занимается три предприятия ООО «Деметра», ООО «Риск» и ООО «Дары Верхнекетья». Для полного окончания строительства полигона ТБО в Белом Яре необходима сумма (в ценах 2013 г.), в размере 19 млн. рублей, которая заявлена в областные органы власти для включения в государственные программы.

Полигон бытовых отходов в Верхнекетского района расположен в западном направлении от р. п. Белый Яр на расстоянии 4 км. Общая площадь объекта 4,6 га. Водные объекты вблизи полигона отсутствуют.

По распоряжению Главы Администрации Верхнекетского района передан в хозяйственное ведение ООО «Риск».

Эксплуатация полигона бытовых отходов рассчитана сроком на 21год. Начало эксплуатации полигона бытовых отходов 09.01.2000 года. Полигон имеет санитарно-защитную зону, обустроен подъездными путями, обнесен рвом и забором по периметру. Для учета поступивших отходов на размещение на полигоне организацией ведется журнал учета. Обслуживающей организацией применяется ярусная система укладки твердых бытовых отходов.

### 5.6 Обоснование необходимости строительства новых объектов размещения отходов

В настоящее время на территории Верхнекетского района находится один полигон ТБО, располагается в 4 км от р.п. Белый Яр. Расстояние от самого отдаленного населенного пункта п. Катайга до полигона составляет 230 км.

Как показывает практика, при дальности вывоза ТБО больше 30 км значительный экономический и экологический эффект может быть получен при внедрении двухэтапной системы транспортировки ТБО с использованием мусороперегрузки ТБО и большегрузных мусоровозов.

В настоящее время технологии перегрузки ТБО на рынке представлены тремя основными способами:

- перегрузка ТБО на мусороперегрузочной станции;

- сортировка ТБО на мусороперерабатывающем комплексе с дальнейшей загрузкой неутильных фракций в прессовальное оборудование (с брикетированием или нет) и вывозом большегрузными спецмашинами;

- перегрузка из малотоннажных мусоровозов в большегрузные мусоровозы без строительства мусороперегрузочной станции.

Устройство мусороперегрузочных станций позволяет:

- снизить транспортные расходы (временные затраты на вывоз отходов, эксплуатационные затраты на ГСМ и ремонт парка мусоровозов);

- укрупнить объекты переработки;

- накапливать транспортные партии вторичного сырья и компостных фракций на мусороперегрузочной станции;

- производить первичную обработку отходов (прессование, тюкование при экономической целесообразности).

Функцию сбора твердых бытовых отходов при двухэтапной системе выполняют мусоровозы с небольшой грузоподъемностью, которые везут отходы на станцию перегруза.

Общей частью различных вариантов схем одноуровневых МПС является следующий технологический процесс:

а) собирающий мусоровоз выгружает ТБО на бетонированную площадку приемного отделения МПС;

б) на площадке приемного отделения производится ручной отбор крупногабаритных отходов и металлолома; отобранные ресурсы  собираются и вывозятся к объектам их переработки;

в) автопогрузчиком ТБО сгружаются на заглубленную часть наклонного приемного пластинчатого конвейера;

г) с наклонного приемного конвейера ТБО сбрасываются:

- в транспортный большегрузный мусоровоз через накопительную воронку путем дозированной подачи ТБО приемным конвейером; масса большегрузного мусоровоза может доходить до 24 тн.;

- в пресс-контейнер, а также в буферный накопительный бункер объемом до 35 м3 каждый со стационарным компактором и последующей погрузкой пресс-контейнера на большегрузное транспортное средство, оборудованное механизмом "мультилифт", тросовым или цепным устройством. Реализация схемы МПС по варианту 2 рекомендуется при невысокой производительности станции и небольшом (порядка 5 - 10 км) расстоянии до полигона;

- специальные пресса для уплотнения мусора в 3-4 раза. При применении транспортных машин в составе автопоезда, на свалку может транспортироваться до 250 м3 отходов. А мусоровозы большой грузоподъемности выполняют функции транспортирования ТБО со станции перегрузки на места утилизации. Крупногабаритные отходы вывозятся в тех же контейнерах;

- в стационарный пакетирующий пресс для ТБО с автоматической обвязкой 4 - 5 рядами проволоки и последующей погрузкой сформированных тюков плотностью до 1 т/куб. м с помощью погрузчика с боковым захватом на большегрузное транспортное средство.

Учитывая технические характеристики современных станций перегруза (их производительность и стоимость) применение данной системы целесообразно при объемах суточного образования отходов не менее 140 м3. (10 тыс. тонн/год).

В ходе работы были предусмотрены места временного накопления отходов (Приложение 3) с последующей сортировкой. Выбор мест размещения отходов исходил из расстояния от места сбора.

## 6 Создание комплексной системы управления отходами на территории Верхнекетского района

### 6.1 Основные положения комплексной системы управления отходами

Ключевая проблема управления - эффективное разделение потока мусора на компоненты (Эта проблема и должна стать предметом деятельности муниципальных властей).

Считается, что разделение отходов самим населением и другими производителями отходов более приемлемо, чем разделение на специализированных предприятиях по следующим причинам:

1. В этом случае меньше суммарные издержки налагаемые на общество и, как правило, меньше издержки, налагаемые на местный  бюджет и местные власти.

2. В решении проблемы муниципальных отходов принимают непосредственное участие те, кто производит отходы - это считается морально правильным и создает стимул для уменьшения количества отходов.

Существует один общий принцип поддержания активности - чем меньше усилий требуется от населения - тем больше процент его участия.

К числу других принципов комплексного управления отходами относят следующие:

- все технологии и мероприятия, включая мероприятия по сокращению количества отходов, их переработку, сжигание, захоронение должны разрабатываться в комплексе, дополняя друг друга;

- муниципальная система утилизации отходов должна разрабатываться с учетом конкретных местных проблем и решаться за счет местных ресурсов;

- местный опыт по управлению отходами должен постоянно приобретаться путем разработки и осуществления МЦП;

- разработка и осуществление МЦП должна непрерывно сопровождаться мониторингом и оценкой результатов;

- участие муниципальных властей, а также всех групп населения (производителей мусора) - необходимый элемент любой программы.

Наличие монополий не позволяет пробиться альтернативным подходам и снижает эффективность управления отходами.

В данном проекте предложена следующая терминология, относящаяся к сбору ТБО:

Раздельный сбор – трехкомпонентный сбор - отдельно собирается упаковка (макулатура, ПЭТ бут. банки, коробки), отдельно собираются КГО (КГМ) все остальное в отдельную емкость. Данная система разделения ТБО является оптимальной на данном уровне развития района.

В последующем, на основании полученного опыта, возможно внедрение селективного сбор ТБО, при котором количество фракций (компонентов) будет определено с учетом реализации первого этапа.

### 6.2 Предлагаемая схема комплексной системы обращения с отходами

Принимаемая система сбора отходов зависит от расстояния от населенного пункта до объекта утилизации или размещения, вида жилищного фонда (высотная или малоэтажная застройка), планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии обращения с отходами, климатических условий, принятой технологии сбора (в одно ведро, селективный), применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов.

При контейнерной системе сбора отходов, содержащих пищевую часть, в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5° не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Ответственность за надлежащее санитарное и техническое состояние мусоросборников и площадок для мусоросборников, а также за обеспечение сбора и вывоза отходов наступает в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, заключенными договорами.

Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов устанавливают на специальных площадках с обязательным ограждением зелеными насаждениями или защитным экраном. Площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха и т. п. на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Размеры площадки устанавливают из расчета 1 - 1,5 м2 на один контейнер. Число контейнеров, расположенных на одной площадке должно быть не более 5 - 6, при этом расстояние между контейнерами следует принимать не менее 350 мм, а расстояние между контейнерами и ограждением должно быть не менее 1 м. Площадки должны иметь асфальтовое (бетонное) покрытие.

Планировка, размеры и оформление площадки должны обеспечивать свободный проезд мусоровоза и отвечать условиям производства погрузочно-разгрузочных работ.

Сбор КГМ. Для сбора и промежуточного складирования крупногабаритных отходов существуют два основных варианта:

- сбор КГМ в сменяемые бункера-накопители (7,5—8,5 м3).

- организация  сбора КГМ патрульным методом;

Целесообразность установки бункеров должна определяться с учетом пешеходной доступности и обеспечением коэффициента использования мусоровоза на уровне не менее 60-70%.

Оплата услуг по вывозу КГМ осуществляется двумя способами:

- через ежемесячную плату;

- по фактическим объемам – по заявкам населения

Сбор КГМ осуществляется в определенный день недели (месяца). Население информируется о графике сбора КГМ.

Для разработки генеральной схемы был произведен расчет объемов накопления ТБО для каждого населенного пункта Верхнекетского района (Таблица 14). Для наглядности была разработана схема существующей ситуации мест размещения ТБО в Верхнекетском районе (Приложения 1).

Таблица 14. –Расчет объема образования ТБО для каждого населенного пункта Верхнекетского района

| Наименование сельских поселений | Населённые пункты сельских поселений | Кол-во населения | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | 8126 | 13 104,89 |
|  | д. Полуденовка | 115 | 185,46 |
| Итого по поселению: |  | 8241 | 13 290,35 |
| Катайгинское сельское поселение | п. Катайга | 1411 | 2 353,18 |
|  | с. Усть-Озёрное | 1 | 1,67 |
| Итого по поселению: |  | 1412 | 2 354,85 |
| Орловское сельское поселение | п. Центральный | 296 | 468,99 |
|  | п. Дружный | 202 | 320,06 |
| Итого по поселению: |  | 498 | 789,05 |
| Макзырское сельское поселение | п. Лисица | 354 | 559,93 |
|  | п. Макзыр | 107 | 169,24 |
| Итого по поселению: |  | 461 | 729,17 |
| Палочкинское сельское поселение | с. Палочка | 279 | 448,34 |
|  | п. Рыбинск | 20 | 32,14 |
|  | д. Тайное | 7 | 11,25 |
| Итого по поселению: |  | 306 | 491,73 |
| Клюквинское сельское поселение | п. Клюквинка | 1346 | 2 082,82 |
| Итого по поселению: |  | 1346 | 2 082,82 |
| Степановское сельское поселение | п. Степановка | 2163 | 4 245,44 |
|  | д. Максимкин Яр | 2 | 3,93 |
| Итого по поселению: |  | 2165 | 4 249,37 |
| Ягоднинское сельское поселение | п. Ягодное | 717 | 1 118,57 |
|  | п. Нибега | 171 | 266,77 |
|  | п. Санджик | 29 | 45,24 |
| Итого по поселению: |  | 917 | 1 430,59 |
| Сайгинское сельское поселение | п. Сайга | 944 | 1 800,80 |
| Итого по поселению: |  | 944 | 1 800,80 |

Поскольку, как уже было отмечено ранее, вывоз мусора на полигон ежедневно при расстоянии свыше 30 км нецелесообразен, Район был поделен на 5 областей (Приложение 2) в каждой их который должен размещаться полигон ТБО:

- р. п. Белый Яр – существующий полигон ТБО.

- п. Лисица – проектируемый полигон ТБО (объем накопления 20 тыс. куб .м – 25 лет эксплуатации объекта).

- п. Центральный - проектируемый полигон ТБО (объем накопления 20 тыс. куб .м – 25 лет эксплуатации объекта).

- п. Степановка - проектируемый полигон ТБО (объем накопления110 тыс. куб .м – 25 лет эксплуатации объекта).

- п. Степановка - проектируемый полигон ТБО (объем накопления 60 тыс. куб .м – 25 лет эксплуатации объекта).

Для населенных пунктов, находящихся в радиусе 70 км от районного центра предусмотрено организовать места временного накопления ТБО:

1. д. Тайное – проектируемый пункт временного накопления отходов сроком на 11 месяцев (объем 11 куб. м).

2. д. Сайга – проектируемый пункт временного накопления отходов сроком на 6 месяцев (объем 900 куб. м).

3.п. Нибега – проектируемый пункт временного накопления отходов сроком на 6 месяцев (объем 135 куб. м).

4. п. Клюквинка – проектируемый пункт временного накопления отходов сроком на 6 месяцев (объем 1050 куб. м).

В данных местах накопления отходов необходимо организовать систему сортировки и размещения отходов, предусмотреть возможность приобретения техники с большей вместимостью.

В результате анализа исходных данных была разработана генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Верхнекетский район, представленная в Приложении 3.

### 6.3 Сбор и вывоз отходов из удаленных населенных пунктов

В населенных пунктах с численностью населения более 300 чел., имеющих разветвленную сеть улиц с малой проходимостью (шириной дорог), может предусматриваться устройство контейнерных площадок на границах образования в наиболее удаленных точках друг от друга или в месте, равноудаленном от границ участка (центральная улица). При этом администрации сельских поселений должны организовать сбор  отходов на контейнерную площадку.

В населенных пунктах с численностью менее 40 чел. может применяться позвонковая система сбора и вывоза ТБО с применением специальных маркированных мешков, продажа которых осуществляется предприятиями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО.

Стоимость данных мешков должна определяться с учетом стоимости вывоза и утилизации объемов ТБО, собираемых  данной упаковкой.

Применение данных мешков позволяет решать несколько проблем:

- Обеспечить учет ТБО (объем ТБО определяется произведением собранных мешков и их вместимости).

- Обеспечить финансирование услуг по сбору и вывозу ТБО. Стоимость данных мешков должна определяться с учетом стоимости вывоза и утилизации объемов ТБО, собираемых данной упаковкой.

- Учитывая низкий уровень доходов населения мелких населенных пунктов, жители будут заинтересованы уменьшать объем ТБО для сокращения расходов на приобретение упаковки (увеличение доли отбора отходов для компостирования и отбора ресурсов для сдачи частным лицам, осуществляющим прием вторичных материалов).

На территории Верхнекетского района имеется Макзырское сельское поселение, которое имеет весеннюю и осеннюю транспортную недоступностью, так как поселение находиться за рекой Кеть, поэтому в генеральной схеме предусмотрено организация полигона ТБО в районе п. Лисица (объем накопления 20 тыс. куб .м – 25 лет эксплуатации объекта).

### 6.4 Особенности раздельного сбора твердых бытовых отходов в сельских поселениях

В сельских поселениях в нашей стране сохраняется типичный, приближенный к природе уклад жизни. Это связано с определенной удаленностей от всех видов снабжения (продовольствия, тепловой энергии, материальных ресурсов, централизованной подачи воды и канализации и др.) и возможностью восполнения этой недостаточности за счет природных источников в виде равноправного обмена.

Так, недостаток поставок энергии легко возмещается использованием возобновляемых энергоресурсов, недостаток поставки продовольствия возмещается содержанием огородов и разведением скота, недостаток подачи воды – использованием колодцев, недостаток канализации – компостированием органических отходов.

Естественным в этом обмене с природой является и обращение с отходами. Практически, в селе образование отходов принципиально является более низкой величиной, чем в городе. В сельских отходах значительно меньше горючей фракции (бумага, картон, дерево и некоторые полимерные упаковки), которая сжигается в отопительных печах. Также, в сельских отходах практически нет пищевых и растительных отходов, которые скармливаются скоту или компостируются, значительно меньше полимерных упаковок (не все продукты приобретаются в магазинах и гипермаркетах), очень редко встречаются в отходах крупногабаритные материалы.

Таким образом, для сельских отходов характерен следующий компонентный состав по массе: 30% стекла, 3% металлов, 15% полимеров, 7% текстиля, 3 % обуви, 5% резины и пр. (10%).

В сельской местности целесообразна следующая система обращения с отходами: в первую очередь раздельный сбор отходов, второе это – компостирование органики (в основном пищевых отходов), третье – сжигание всех горючих компонентов, четвертое – выделение продаваемых компонентов и опасных отходов (ртутьсодержащих, ядовитых, агрессивных, резину, некоторые полимеры).

Раздельный сбор в селе практически всегда ведется. Компостирование отходов – это типично сельский технологический прием обращения с органикой. Сжигание горючих отходов может быть организовано с применением специального оборудования (установок, обеспечивающих экологически безопасное сжигание). Продаваемую фракцию (металл, стекло) целесообразно накапливать и один или два раза в году вывозить на реализацию. Теми же средствами вывозить опасные отходы на ближайший полигон или специализированные предприятия по договору.

Для организации такого обращения с отходами на селе также необходима разъяснительная работа с населением и администрацией, небольшие материальные средства и значительная агитационная работа. В Приложении 2 представлена разработанная схема потоков от источников образования до объектов размещения отходов.

### 6.5 Предложения по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок ТБО

Опасность, которую представляют собой несанкционированные свалки, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву, а затем в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод.

Таблица 15.- Перечень несанкционированных свалок ТБО Верхнекетского района

| № | Собственник объектов/эксплуатирующая организация | Наименование объекта | Местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Год окончания эксплуатации | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Макзырского сельского поселения | Свалка ТБО п. Макзыр, (Верхнекетский) | п.Макзыр-1км | 05.01.1997 | 05.01.2017 | 0,35 |
| 2 | Администрация Макзырского сельского поселения | Свалка ТБО п. Лисица, (Верхнекетский) | п.Лисица-1,2км | 05.01.1997 | 05.01.2017 | 0,49 |
| 3 | Администрация Клюквинского сельского поселения | Свалка ТБО с.Клюквинка, (Верхнекетский) | с.Клюквинка-4км | 11.06.1996 | 11.06.2016 | 3,00 |
| 4 | Администрация Катайгинского сельского поселения | Свалка ТБО с.Катайга, (Верхнекетский) | с.Катайга-1км (кв.179, выд.20) | 01.01.1995 | 01.01.2016 | 6,00 |
| 5 | Администрация Ягоднинского сельского поселения | Свалка ТБО, п.Ягодное, (Верхнекетский) | п.Ягодное - 1,5км | 13.06.1996 | 13.06.2016 | 1,00 |
| 6 | Администрация Степановского сельского поселения | Свалка ТБО, п. Степановка 1, (Верхнекетский) | п.Степановка-0,5км (кв.14, выд.24) | 23.06.2002 | 23.06.2020 | 0,31 |
| 7 | Администрация Ягоднинского сельского поселения | Свалка ТБО, п.Нибега, (Верхнекетский) | п.Нибега-1км | 13.06.1996 | 13.06.2016 | 1,00 |
| 8 | Администрация Палочкинского сельского поселения | свалка ТБО с. Палочка (Верхнекетский) | с. Палочка, ул. Молодёжная, 33 | 01.01.1995 | 01.01.2016 | 0,50 |
| 9 | Администрация Сайгинского сельского поселения | свалка ТБОп. Сайга, (Верхнекетский) | Верхнекетский р-н, п. Сайга -2км | 01.01.1996 | 01.01.2016 | 3,00 |
| 10 | Администрация Степановского сельского поселения | Свалка ТБО, п. Степановка 2, (Верхнекетский) | п.Степановка - 1км (кв.28, выд.14) | 23.06.2002 | 23.06.2020 | 0,27 |
| 11 | Администрация Белоярского городского поселения | свалка ТБО п. Белый Яр ж/д станция, (В-кетский) | п. Белый Яр ж/д станция | 01.01.2001 | 01.01.2026 | 2,30 |

На основании приведенного анализа необходима разработка муниципальной программы по ликвидации несанкционированных свалок.

Программа должна предусмотреть следующие этапы:

1. Инвентаризация территории района с целью определения всех несанкционированных свалок.

2. Определение реальных объемов ТБО, размещенных на них.

3. Разработка проекта ликвидации свалок и рекультивации земель, находящихся под ними.

Стоимость разработки проектно-сметной документации на 1 га несанкционированной свалки составляет около 1млн. руб., стоимость работ по рекультивации около 3 млн. руб.

4. Определение объемов и источников финансирования.

5. Проведения мероприятий по ликвидации свалок с максимальным привлечением населения, предприятий, учреждений.

6. Осуществление экологического просвещения в целях формирования экологической культуры в обществе.

Уборка ТБО сформировавшихся несанкционированных свалок рядом с населенными пунктами должна производиться силами организаций, занимающихся уборкой территории, при этом финансирование необходимо осуществлять за счет штрафов, собираемых за свалку несанкционированного мусора.

Анализ финансового обеспечения

В настоящее время в Верхнекетском районе не наблюдается увеличения средств на охрану земли от загрязнения отходами производства и потребления. С 2014 по 2015 годы объем выделяемых средств не изменился.

Таблица 9 – Финансирование организации сбора, вывоза и захоронения отходов

|  |  | 2014 год |  | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение отходов (бюджет района) |  |  |  |  |
| Сбор и вывоз отходов (бюджет сельских поселений) |  |  |  |  |
| Федеральные средства (фонд занятости) - уборка территории |  |  |  |  |

# Необходимые капиталовложения

# Таблица 10 - Сводная таблица затрат на развитие системы обращения с отходами

| № п/п | Наименование мероприятий | Оценка финансовых потребностей, млн.руб. | Сроки выполнения и стоимость, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2018 |
| 1 | Строительство пунктов временного накопления отходов (4 места) |  |  |  |  |
| 2 | Оборудование контейнерных площадок (30 площадок) |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение пресса AMD-4 |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение крематора (1 единица) |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение спецтехники |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение передвижных пунктов приема вторсырья |  |  |  |  |
| 7 | Итого |  |  |  |  |

Приложение 2

Существующая ситуация мест размещения ТБО в Верхнекетском районе

Приложение 3

Схема движение отходов ТБО в Верхнекетском районе

Приложение 4

Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Верхнекетский район